Приложение № 2

к договору

№ ___ от «____» ________ 200_ г.

1. Перечень, состав и периодичность выполнения работ

по Содержанию и Текущему ремонту Многоквартирного дома

| N п/п | Конструктивные элементы, отделка, инженерное оборудование | Количество осмотров | Примечание, профессия рабочих проводящих осмотр, выполняющих работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вентиляционные каналы и шахты: в зданиях вентшахты и оголовки | 1 раз в год по плану-графику | Каменщик или жестянщик в зависимости от конструкции |
| 2 | Осмотр оборудования сети холодного, горячего водоснабжения и канализации | 1 раз в месяц | Слесарь-сантехник |
| 3 | Осмотр оборудование сети центрального отопления | 1 раз в месяц | Слесарь-сантехник |
| 4 | Очистка, ревизия санитарно-технического оборудования, водозапорной, регулирующей арматуры, грязевиков, контрольно-измерительных приборов | 1 раз в месяц по плану-графику | Слесарь-сантехник |
| 5 | Набивка сальников, водозапорной, регулирующей арматуры, зачеканка фасонных соединений канализации | По мере необходимости и выявлении неисправности | Слесарь-сантехник |
| 6 | Замена водозапорной, регулирующей арматуры, фитингов, контрольно-измерительных приборов, фасонных соединений канализации | По мере необходимости и выявлении неисправности | Слесарь-сантехник |
| 7 | Поливочные наружные устройства (краны, разводка) | 2 раза в год (Весна, Осень) | Слесарь-сантехник |
| 8 | Осмотр система внутреннего водоотвода с крыш зданий и подъездов | 2 раза в год (Весна, Осень) | Слесарь-сантехник |
| 9 | Мусоропроводы (все устройства) | По мере необходимости и выявлении неисправности | Рабочий по обслуживанию мусоропроводов и Слесарь-сантехник |
| 10 | Осмотр состояния оконных и дверных заполнений, оконных рам, коробок дверных полотен. Дверные полотна в местах входа в подъезд: входные, тамбурные. По лестничным маршам: этажные, секционные. Дверные полотна выхода на кровлю | 1 раз в месяц по плану-графику | Столяр-Плотник |
| 11 | Замена стекол оконных рам. Замена дверных коробок и дверных полотен. Замена петель, дверных ручек и оконных запоров | По мере необходимости и выявлении неисправности | Столяр-Плотник |
| 12 | Ремонт оконных рам, дверных коробок и дверных полотен | По мере необходимости и выявлении неисправности | Столяр-Плотник |
| 13 | Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой всех контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | 1 раз в месяц по плану-графику | Электромонтер |
| 14 | Осмотр электрической сети и оборудования (выключателей, пакетных переключателей, пускателей и т.д.) в технических подвалах, подпольях и на чердаке, в том числе распаячных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины | 1 раз в месяц по плану-графику | Электромонтер |
| 15 | Осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с подтяжкой всех контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | 1 раз в месяц по плану-графику | Электромонтер |
| 16 | Осмотр электродвигателей с подтяжкой контактов и заземляющих зажимов | 1 раз в год по плану-графику | Электромонтер |
| 17 | Осмотр светильников | 1 раз в неделю | Электромонтер |
| 18 | Замена сгоревших люминесцентных ламп, ламп накаливания и стартеров | По мере необходимости и выявлении неисправности | Электромонтер |
| 19 | Очистка, ревизия электрической части оборудования ВРУ вводных и этажных шкафов, этажных щитков, всей электроарматуры и агрегатов в местах общего пользования и технических помещениях | 1 раз в месяц по плану-графику | Электромонтер |
| 20 | Замена автоматов, выключателей, пакетных переключателей, пускателей плавких вставок, поврежденных гибких кабелей и электропроводки в местах общего пользования и технических помещениях | По мере необходимости и выявлении неисправности | Электромонтер |
| 21 | Техническое обслуживание стационарных электроплит | По мере необходимости | Электромонтер |
| 22 | Техническое обслуживание систем дымоудаления, подпора воздуха в зданиях повышенной этажности | 1 раз в год по плану-графику | Вентиляционщик, Электромонтер |

Цель осмотров — выявление неисправностей конструктивных элементов, инженерных систем и оборудования здания и организация их устранения, а также накопление информации для определения объемов и планирования текущего и капитального ремонтов

Помещения здания, его конструктивные элементы, инженерные системы подлежат также осмотру после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера, а также в связи с жалобами и обращениями граждан.

В процессе осмотра ведется наладка инженерного оборудования, и исправляются мелкие дефекты.

Результаты осмотра (обследования) фиксируются в журнале по прилагаемой ниже форме, где данные систематизируются по элементам жилого здания для определения вида ремонтных работ.

Примечания: 1. Работы по подготовке к эксплуатации в весенне-летний период

выполняются в период с 1 января по 25 апреля.

2. Работы по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период выполняются в период с 1 мая по 15 октября.

Завершение работ по подготовке к сезонной эксплуатации оформляется Актами готовности жилых зданий к сезонной эксплуатации.

2. Перечень, состав и сроки устранения неисправностей при выполнении заявок граждан, проживающих в Многоквартирном доме, внепланового (непредвиденного) текущего ремонта, аварийных работ

К работам аварийного характера в Многоквартирном доме относятся:

— повреждения трубопроводов систем инженерного оборудования зданий во вспомогательных и жилых помещениях, приводящие к нарушению функционирования систем и повреждению помещений;

— выход из строя запорной, водоразборной и регулировочной арматуры систем инженерного оборудования зданий во вспомогательных и жилых помещениях, приводящие к нарушению функционирования систем;

— засорения канализации в жилых и вспомогательных помещениях, приводящие к затоплению помещений;

— поступление воды в жилые и вспомогательные помещения;

— выход из строя оборудования ВРУ, повреждения электрических кабелей, отключение электроэнергии в здании, подъезде, квартире;

Работы по аварийно-техническому обслуживанию включают:

— выезд специалистов на место аварии не позднее 30 мин. после получения сообщения от диспетчера или граждан (в последнем случае с обязательным уведомлением диспетчера о приеме заявки);

— принятие мер по немедленной локализации аварии;

— проведение необходимых ремонтных работ, исключающих повторение аварии.

| Неисправности конструктивных элементов и оборудования жилого здания | Предельный срок выполнения работ |
| --- | --- |
| Кровля |  |
| Протечки в отдельных местах кровли | 1 сутки |
| Повреждения системы организованного водоотвода (водосточных труб, воронок колен, отметов и пр., расстройство их креплений) | 5 сутки |
| Стены |  |
| Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением | 1 сутки (с немедленным ограждением опасной зоны) |
| Оконные и дверные заполнения |  |
| Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен. Деформированные рамы оконных и коробки дверных полотен. Тамбурные, межэтажные сорванные заполнения дверных полотен и сорванные дверные полотна |  |
| в зимнее время | 0,5 суток |
| в летнее время | 3 суток |
| Дверные заполнения (сорванные входные двери в подъездах, на крышу, в подвал) | 1 сутки |
| Внутренняя и наружная отделка |
| Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающей ее обрушению. | 5 суток (с немедленным принятием мер безопасности) |
| Нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий, установленных на фасадах со стенами | Немедленное принятие мер безопасности |
| Полы |
| Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницаемости гидроизоляции полов в санузлах | 3 суток |
| Санитарно-техническое оборудование |
| Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков при унитазах | 1 сутки |
| Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления, газооборудования), неисправности и протечки водозапорной и регулирующей арматуры, как внутри квартир, так и на общедомовом инженерном оборудовании | Немедленно |
| Неисправности мусоропроводов | 1 сутки |
| Электрооборудование |
| Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания жилых домов или силового электрооборудования | При наличии переключателей кабелей на вводе в дом – в течение времени, необходимого для прибытия персонала, обслуживающего дом, но не более 2 часов |
| Неисправности во вводно-распредительном устройстве, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников | 3 часа |
| Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий | 3 часа |
| Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т.п.) | Немедленно |
| Неисправности в электроплите, с выходом из строя одной конфорки и жарочного шкафа | 3 суток |
| Неисправности в электроплите, с отключением всей электроплиты | 3 часа |
| Неисправности в системе освещения общедомовых помещений (с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников), включая подвалы и чердаки | 7 суток |
| Лифт |
| Неисправности лифта | Не более 1 суток |

3. Уборка мест общего пользования Многоквартирного дома (подъезды, лестничные клетки, мусоропроводы)

3.1. Работы по уборке лестничных клеток

| № п/п | Вид работ | Вид оборудования на лестничных клетках |
| --- | --- | --- |
|  |  | Перед лифтом | мусоропровод | лифт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | ежедневно | Ежедневно | ежедневно |  |
| 2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 2 раза в неделю | 2 раза в неделю | 1 раз в неделю |  |
| 3. | Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов | нет | Еженедельно | нет |  |
| 4. | Мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц |  |  |
| 5. | Мытье пола кабины лифта | нет | Нет | ежедневно |  |
| 6. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта | 2 раза в месяц | Нет | 2 раза в месяц |  |
| 7. | Мытье окон | 2 раза в год | 1 раз в год | нет |  |
| 8. | Уборка площадки перед входом в подъезд. Очистка металлической решетки и приямка | 1 раз в неделю |  |
| 9. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков | 2 раз в год |  |
| 10. | Влажная протирка подоконников, отопительных приборов на лестничных клетках | 2 раза в год |  |

3.2. Периодичность основных работ по обслуживанию мусоропроводов

| № п/п | Вид работ | Периодичность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Профилактический осмотр мусоропроводов | 2 раза в полгода |  |
| 2. | Удаление мусора из мусороприемных камер |  |  |
| 3. | Уборка мусороприемных камер | 1 раз в месяц |  |
| 4. | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов |  |  |
| 5. | Мойка сменных мусоросборников | 2 раза в полгода |  |
| 6. | Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 2 раза в год |  |
| 7. | Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | 1 раз в год |  |
| 8. | Дезинфекция мусоросборников | 1 раз в год |  |
| 9. | Устранение засорений | По мере необходимости |  |

4. Работы по уборке придомовой территории

| № п/п | Вид уборочных работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Холодный период |
| 1.1. | Подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки |
| 1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | 1 раз в сутки |
| 1.3. | Посыпка территорий противо-гололедными материалами | 1 раз в сутки |
| 1.4. | Очистка территорий от наледи и льда | 1 раз в 2 суток |
| 1.5. | Подметание территорий в дни без снегопада | 1 раз в сутки |
| 1.6. | Очистка урн от мусора (при наличии) | 1 раз в 2 суток |
| 1.7. | Промывка урн (при наличии) | 1 раз в месяц |
| 1.8. | Протирка указателей улиц и номеров домов | 2 раза за холодный период |
| 1.9. | Уборка контейнерных площадок | 2 раз в сутки |
| 1.10. | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 3 раза в сутки |
| 2. | Теплый период |
| 2.1. | Подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см | 1 раз в сутки |
| 2.2. | Очистка урн от мусора (при наличии) | 1 раз в 2 суток |
| 2.3. | Промывка урн (при наличии) | 2 раза в месяц |
| № п/п | Вид уборочных работ | Периодичность выполнения работ |
| 2.5. | Выкашивание газонов | 3 раза в сезон |
| 2.6. | Поливка газонов, зеленых насаждений | 1 раз в 2 суток (при необходимости) |
| 2.7. | Протирка указателей | 5 раз в сезон |
| 2.8. | Уборка контейнерных площадок | 2 раз в сутки |
| 2.9. | Подметание территорий в дни с сильными осадками | 1 раз в 2 суток |
| 2.10. | Мойка территорий | 3 раза в сезон |

Примечания: В теплый период территории без покрытий подметаются в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см 1 раз в 2 суток.